Motorkoder

## Lang Version

Motor kode: 10N 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/Støbegods 
Kubik: 993 
Boring x Løftehøjde: 72x61 mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 29(40)/5400 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 70/2600- 3000 
Ventilstyring: ohv, Rollenkette 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): FallstromKaburator med Beschleunigungspumpe 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 36Ah 


Motor kode: 10S 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/Støbegods 
Kubik: 993 
Boring x Løftehøjde: 72x61 mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 35(48)/5400 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 72/2800- 3600 
Ventilstyring: ohv, Rollenkette 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): FallstromKaburator med Beschleunigungspumpe 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 36Ah 


Motor kode: 11N 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/Støbegods 
Kubik: 1078 
Boring x Løftehøjde: 75x61 mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 33(45)/5000 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 76/2400- 3200 
Ventilstyring: ohv, Rollenkette 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): FallstromKaburator med Beschleunigungspumpe 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 36Ah

Motor kode: 11S 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/Støbegods 
Kubik: 1078 
Boring x Løftehøjde: 75x61 mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 40(55)/5400 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 83/2400- 3600 
Ventilstyring: ohv, Rollenkette 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): FallstromKaburator med Beschleunigungspumpe 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 36Ah 


Motor kode: 11SR 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/Støbegods 
Kubik: 1078 
Boring x Løftehøjde: 75x61 mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 44(60)/5200 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 85/3800- 5000 
Ventilstyring: ohv, Rollenkette 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): FallstromKaburator med Beschleunigungspumpe 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 36Ah 


Motor kode: 12N 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/Støbegods 
Kubik: 1196 
Boring x Løftehøjde: 79x61 mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 38(52)/5200 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 80/3400 
Ventilstyring: ohv, Rollenkette 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): FallstromKaburator med Beschleunigungspumpe 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 36Ah 


Motor kode: 12S 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/Støbegods 
Kubik: 1196 
Boring x Løftehøjde: 79x61 mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 44(60)/5400 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 90/3400 
Ventilstyring: ohv, Rollenkette 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): FallstromKaburator med Beschleunigungspumpe 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 36Ah 


Motor kode: 13N 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1297cm³ 
Boring x Løftehøjde: 75x 73,4mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 44(60)/5600 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 94/3600 
Ventilstyring: ohc, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Kaburator 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: 13NC 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1297cm³ 
Boring x Løftehøjde: 75x 73,4mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 44(60)/5600 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 94/3600 
Ventilstyring: ohc, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Multec- ZentralIndsprøjtning 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: 13S 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1297cm³ 
Boring x Løftehøjde: 75x 73,4mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 55(75)/5800 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 101/4200 
Ventilstyring: ohc, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Kaburator 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: C14NZ 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: 4- Ventil- Querstrom, Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1388cm³ 
Boring x Løftehøjde: 77,6x 73,4mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 44(60)/5200 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 103/ 2800 
Ventilstyring: ohc, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Multec ZentralIndsprøjtning med ScLøftehøjdeabschaltung, aut. Leerlaufregulierung und Selbstdiagnose 
Opladning: uden 
Katalysator: 3- Vejs- Katalysator med Lambda-Regulering 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri, 12V/ 36Ah 


Motor kode: 4EC1 
Brændstof’s art: Diesel 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1488cm³ 
Boring x Løftehøjde: 76x 82,4mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 37(50)/4800 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 90/3000 
Ventilstyring: ohc, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Bosch Verteilerpumpe VE 4/9 F 2300 
Opladning: uden 
Katalysator: Oxidationskatalysator 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 60Ah 


Motor kode: T4EC1 
Brændstof’s art: Diesel 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1488cm³ 
Boring x Løftehøjde: 76x 82,4mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 49(67)/4600 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 132/2600 
Ventilstyring: ohc, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Bosch Verteilerpumpe VE 4/9 F 2300 
Opladning: Turbolader ISHI RHB 3 
Katalysator: Oxidationskatalysator 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 60Ah 


Motor kode: 16N 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1598cm³ 
Boring x Løftehøjde: 80x 79,5mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 55(75)/5600 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 123/3200 
Ventilstyring: ohc, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Kaburator 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: 16N (cih) 

Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 1584cm³ 
Boring x Løftehøjde: 85x 69,8mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 50(68)/5200 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 110/3400 
Ventilstyring: cih, Rollenkette, Hydrostößel 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Kaburator 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: 16S 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1598cm³ 
Boring x Løftehøjde: 80x 79,5mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 66(90)/5800 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 126/4000 
Ventilstyring: ohc, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Kaburator 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: 16S (cih) 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 1584cm³ 
Boring x Løftehøjde: 85x 69,8mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 59(80)/5200 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 120/3800 
Ventilstyring: cih, Rollenkette, Hydrostößel 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Kaburator 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: 16SV 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1598cm³ 
Boring x Løftehøjde: 79x 81,5mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 60(82)/5400 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 130/3400 
Ventilstyring: ohc, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Kaburator 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: C16NZ 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1598cm³ 
Boring x Løftehøjde: 79x 81,5 mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 55(75)/5200 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 125/2600 
Ventilstyring: ohc, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Rochester- ZentralIndsprøjtning 
Opladning: uden 
Katalysator: 3- Vejs- Katalysator med Lambda- Regulering 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: C16SE 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: 4- Ventil- Querstrom, Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1596cm³ 
Boring x Løftehøjde: 79x 81,5mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 74(100)/5800 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 135/ 3400 
Ventilstyring: ohc, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Multec MPFI ,aut. Leerlaufregulierung und Srlbstdiagnose, Klopfsensor 
Opladning: uden 
Katalysator: 3- Vejs- Katalysator med Lambda-Regulering 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri, 12V/ 44Ah 
Motor kode: C16SEI 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: 4- Ventil- Querstrom, Aluminium/ Støbegods
Kubik: 1596cm³ 
Boring x Løftehøjde: 79x 81,5mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 72(98)/5600 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 132/ 3400 
Ventilstyring: ohc, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): ? sikkert det samme som c16se

Opladning: uden 
Katalysator: ? sikkert det samme som c16se
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri, 12V/ 44Ah

Motor kode: E16NZ 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1598cm³ 
Boring x Løftehøjde: 79x 81,5 mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 55(75)/5200 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 127/2600 
Ventilstyring: ohc, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Rochester- ZentralIndsprøjtning 
Opladning: uden 
Katalysator: uden (Euronorm) 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: X16SZ 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: 4- Ventil- Querstrom, Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1596cm³ 
Boring x Løftehøjde: 79x 81,5mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 52(71)/5000 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 128/ 2800 
Ventilstyring: ohc, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Multec TBI ,aut. Leerlaufregulierung und Srlbstdiagnose, Klopfsensor 
Opladning: uden 
Katalysator: 3- Vejs- Katalysator med Lambda-Regulering 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri, 12V/ 44Ah 


Motor kode: 17D 
Brændstof’s art: Diesel 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1700cm³ 
Boring x Løftehøjde: 72,5x 79,5mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 40(54)/4600 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 105/2400- 2600 
Ventilstyring: ohc, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Bosch Verteilerpumpe 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 70Ah 


Motor kode: 17DR 
Brændstof’s art: Diesel 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1700cm³ 
Boring x Løftehøjde: 72,5x 79,5mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 42(57)/4600 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 105/2400- 2600 
Ventilstyring: ohc, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Bosch Verteilerpumpe 
Opladning: uden 
Katalysator: Oxidationskatalysator 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 70Ah 


Motor kode: 17N oder 17S (Fehler auf infoseite) 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 1698cm³ 
Boring x Løftehøjde: 88x 69,8mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 61(83)/4800 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 130/2600- 3800 
Ventilstyring: cih, Rollenkette, Hydrostößel 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Kaburator 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: TCEE1 
Brændstof’s art: Diesel 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1686cm³ 
Boring x Løftehøjde: 79x 86mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 60(82)/4400 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 168/2400 
Ventilstyring: ohc, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Bosch Verteilerpumpe 
Opladning: uden 
Katalysator: Oxidationskatalysator 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 60Ah 


Motor kode: 18E 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1796cm³ 
Boring x Løftehøjde: 84,5x 79,5mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 85(115)/5400 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 
Ventilstyring: ohc, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Bosch LE- Jetronic 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: 18N 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1796cm³ 
Boring x Løftehøjde: 84,5x 79,5mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 55(75)/5400 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 135/3000 
Ventilstyring: ohc, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Kaburator 1B1 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: 18NV 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1796cm³ 
Boring x Løftehøjde: 84,5x 79,5mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 60(82)/5400 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 135/3000 
Ventilstyring: ohc, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Kaburator 2E3 
Opladning: uden 
Katalysator: uden (Euronorm) 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: 18S 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1796cm³ 
Boring x Løftehøjde: 84,5x 79,5mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 66(90)/5400 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 143/3000- 3400 
Ventilstyring: ohc, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Kaburator Varajet II 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: 18SEH 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1796cm³ 
Boring x Løftehøjde: 84,5x 79,5mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 85(115)/5400 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 160/4600 
Ventilstyring: ohc, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Jetronic- Indsprøjtning 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: C18NZ 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: 4- Ventil- Querstrom, Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1796cm³ 
Boring x Løftehøjde: 84x 79,5mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 66(90)/5400 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 145/ 3000 
Ventilstyring: ohc, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Multec TPI 
Opladning: uden 
Katalysator: 3- Vejs- Katalysator med Lambda-Regulering 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri, 12V/ 44Ah 


Motor kode: C18XE 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: 4- Ventil- Querstrom, Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1799cm³ 
Boring x Løftehøjde: 81,6x 86mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 92(125)/5600 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 168/ 4800 
Ventilstyring: dohc, Hydro- Tassestößel, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): sEinlaßkanalIndsprøjtning (PFI) Simtec 56 
Opladning: uden 
Katalysator: 3- Vejs- Katalysator med Lambda-Regulering 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri, 12V/ 55Ah 


Motor kode: E18NVR 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1796cm³ 
Boring x Løftehøjde: 84,8x 79,5mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 65(88)/5400 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 143/3000 
Ventilstyring: ohc, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): elektr. Kaburator Bosch/Pierburg 2EE 
Opladning: uden 
Katalysator: uden (Euronorm) 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: 19E 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 1897cm³ 
Boring x Løftehøjde: 93x 69,8mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 77(105)/5400 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 152/4300- 4600 
Ventilstyring: cih, Rollenkette, Hydrostößel 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Bosch L-Jetronic 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: 19N 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 1897cm³ 
Boring x Løftehøjde: 93x 69,8mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 55(75)/4800 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 135/2200- 3400 
Ventilstyring: cih, Rollenkette, Hydrostößel 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Kaburator Varajet II 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: 19S 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 1897cm³ 
Boring x Løftehøjde: 93x 69,8mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 74(100)/5200 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 149/2500- 3100 
Ventilstyring: cih, Rollenkette, Hydrostößel 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Kaburator Varajet II 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 

Motor kode: 19SH 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 1897cm³ 
Boring x Løftehøjde: 93x 69,8mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 78(106)/5200 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 160/2200- 3000 
Ventilstyring: cih, Rollenkette, Hydrostößel 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Kaburator Varajet II 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: 20D 
Brændstof’s art: Diesel 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 1998cm³ 
Boring x Løftehøjde: 86,5x 85mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 43(58)/4200 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 115/2400 
Ventilstyring: cih 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Bosch Verteiler- Einspritzpumpe 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: 20E 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 1979cm³ 
Boring x Løftehøjde: 95x 69,8mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 81(110)/5400 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 162/3000 
Ventilstyring: cih, Rollenkette, Hydrostößel 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Bosch LE- Jetronic 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: 20EH 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 1979cm³ 
Boring x Løftehøjde: 95x 69,8mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 81(110)/5400 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 162/3000 
Ventilstyring: cih, Duplex- Rollenkette, Hydrostößel 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Bosch L- Jetronic 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 55Ah 


Motor kode: 20N 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 1979cm³ 
Boring x Løftehøjde: 95x 69,8mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 66(90)/5200 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 145/3400 
Ventilstyring: cih, Rollenkette, Hydrostößel 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Kaburator Varajet II 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: 20NE 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1998cm³ 
Boring x Løftehøjde: 86x 86 mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 85(115)/5400 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 175/3000 
Ventilstyring: ohc, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Motronic- Indsprøjtning 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: 20S 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 1979cm³ 
Boring x Løftehøjde: 95x 69,8mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 74(100)/5600 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 156/3800 
Ventilstyring: cih, Rollenkette, Hydrostößel 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Kaburator Varajet II 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: 20SE 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1998cm³ 
Boring x Løftehøjde: 86x 86 mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 90(122)/5400 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 175/2600 
Ventilstyring: ohc, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Motronic- Indsprøjtning 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: C20LET 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1998cm³ 
Boring x Løftehøjde: 86x 86 mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 150(204)/5600 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 280/2400 
Ventilstyring: dohc, Tandrem, Tassenstößel 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Elektronisk Multipoint Indsprøjtning 
Opladning: Turbolader KKK16 med Ladeluftkøler 
Katalysator: 3- Vejs- Metalkatalysator med Lambda- Regulering 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 55Ah 


Motor kode: C20NE 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1998cm³ 
Boring x Løftehøjde: 86x 86 mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 85(115)/5400 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 170/2600 
Ventilstyring: ohc, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Motronic- Indsprøjtning 
Opladning: uden 
Katalysator: 3- Vejs- Katalysator med Lambdasonde 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah

Motor kode: 20SEH 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1998cm³ 
Boring x Løftehøjde: 86x 86 mm
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 96(130)/5600 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 180/4600 
Ventilstyring: ohc, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Motronic- Indsprøjtning 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah

Motor kode: C20XE 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: 4- Ventil- Querstrom, Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 1998cm³ 
Boring x Løftehøjde: 86x 86mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 110(150)/6000 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 196/ 4000 
Ventilstyring: dohc, Hydro- Tassestößel, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): sequenzielle KraftstoffIndsprøjtning: Bosch Motronic M 2.5 
Opladning: uden 
Katalysator: 3- Vejs- Katalysator med Lambda-Regulering 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri, 12V/ 44Ah 


Motor kode: 21D 
Brændstof’s art: Diesel 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 2068cm³ 
Boring x Løftehøjde: 88x 85 mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 44(60)/4400 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 120/2500 
Ventilstyring: cih, Rollenkette, Schlepphebel, Hydrostößel 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Bosch- Verteilerpumpe 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 88Ah 


Motor kode: 22E 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 2182cm³ 
Boring x Løftehøjde: 95x 77,5mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 85(115)/4800 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 182/2400 
Ventilstyring: cih, Rollenkette, Hydrostößel 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Bosch LE- Jetronic 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: 23YD 
Brændstof’s art: Diesel 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 2260cm³ 
Boring x Løftehøjde: 92x 85 mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 54(73)/4400 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 138/2400 
Ventilstyring: cih, Rollenkette 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Bosch- Verteilerpumpe 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 70Ah 


Motor kode: 23YDK 
Brændstof’s art: Diesel 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 2260cm³ 
Boring x Løftehøjde: 92x 85 mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 70(95)/4200 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 195/2200 
Ventilstyring: cih, Rollenkette, Hydrostößel 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Bosch Verteilerpumpe 
Opladning: Komprex- Lader von Brown, Boveri &Cie (BBC) 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 77Ah 


Motor kode: 23YDT 
Brændstof’s art: Diesel 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 2260cm³ 
Boring x Løftehøjde: 92x 85 mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 66(90)/4200 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 190/2200 
Ventilstyring: cih, Rollenkette 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Bosch- Verteilerpumpe 
Opladning: Turbolader (vermutlich KKK) 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 70Ah 


Motor kode: 24E 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 2410cm³ 
Boring x Løftehøjde: 95x 85mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 106(144)/5200 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 210/3800 
Ventilstyring: cih, Zweifach- Rollenkette, Hydrostößel, 2 Nockenwellen 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Bosch L- Jetronic 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: C24NE 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 4/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 2409cm³ 
Boring x Løftehøjde: 95x 85mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 92(125)/4800 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 195/2400- 2600 
Ventilstyring: cih, Rollenkette, Hydrostößel 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Bosch LE- Jetronic 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: 25E 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 6/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 2490cm³ 
Boring x Løftehøjde: 87x 69,8mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 110(150)/5800 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 200/4500 
Ventilstyring: cih, Rollenkette, Hohlstößel 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Bosch L- Jetronic 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: 25H 
Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 2490cm³ 
Boring x Løftehøjde: 87x 69,8mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 96(130)/5300 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 190/4000- 4500 
Ventilstyring: cih, Rollenkette, Hydrostößel 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Fallstrom- RegisterKaburator med Beschleunigungspumpe 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: 25S 
Cylinder/ Opbygning: 6/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 2490cm³ 
Boring x Løftehøjde: 87x 69,8mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 85(115)/5200 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 177/3600- 4000 
Ventilstyring: cih, Rollenkette, Hohlstößel 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Fallstrom- RegisterKaburator med Beschleunigungspumpe 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 


Motor kode: C25XE 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 6/ 54° V 
Topstykke/ Motorblock: 4- Ventil- Querstrom, Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 2498cm³ 
Boring x Løftehøjde: 81,6x 79,6mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 125(170)/6000 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 227/ 4200 
Ventilstyring: dohc, Hydro- Tassestößel, Tandrem 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Bosch Motronic ML 2.8 
Opladning: uden 
Katalysator: 1 Keramik- Monolith- Katalysator med Lambda-Regulering 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: kombiniertes Zünd- und Indsprøjtningssystem (EST) med KlopfRegulering, 3 Doppelfunken- Zündspulen 

Motor kode: C26NE 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 6/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 2594cm³ 
Boring x Løftehøjde: 88,8x 69,8mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 110(150)/5600 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 220/3600 
Ventilstyring: cih, Rollenkette, Hydrostößel 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Bosch Motronic 
Opladning: uden 
Katalysator: Geregelter 3- Vejs- Katalysator 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 

Motor kode: 28E 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 6/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 2784cm³ 
Boring x Løftehøjde: 92x 69,8mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 122(165)/5600 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 223/4100- 4600 
Ventilstyring: cih, Rollenkette, Hydrostößel 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Einsprizung 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 

Motor kode: 28H 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 6/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 2784cm³ 
Boring x Løftehøjde: 92x 69,8mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 103(140)/5200 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 218/3400 
Ventilstyring: cih, Rollenkette, Hydrostößel 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Kaburator DVG 4 A 1 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 

Motor kode: 28S 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 6/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 2784cm³ 
Boring x Løftehøjde: 92x 69,8mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 98(132)/5200 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 210/3500 
Ventilstyring: cih, Rollenkette, Hydrostößel 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Kaburator 35/40 INAT 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 

Motor kode: 28SH 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 6/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 2784cm³ 
Boring x Løftehøjde: 92x 69,8mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 107(145)/5000 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 227/3700 
Ventilstyring: cih, Rollenkette, Hydrostößel 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Kaburator 2 35/40 INAT 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 

Motor kode: 30E 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 6/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 2968cm³ 
Boring x Løftehøjde: 95x 69,8mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 132(180)/5200 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 248/4200- 4800 
Ventilstyring: cih, Rollenkette, Hydrostößel 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Bosch L- Jetronic 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 

Motor kode: 30H 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 6/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 2968cm³ 
Boring x Løftehøjde: 95x 69,8mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 110(150)/5200 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 230/3400 
Ventilstyring: cih, Rollenkette, Hydrostößel 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Kaburator DVG 4 A 1 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 

Motor kode: C30LE 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 6/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 2969cm³ 
Boring x Løftehøjde: 95x 69,8mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 115(156)/5400 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 230/3800- 4400 
Ventilstyring: cih, Rollenkette, Hydrostößel 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Bosch- Motronic 
Opladning: uden 
Katalysator: 3- Vejs- Katalysator, Lambdasonde 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 44Ah 

Motor kode: C30NE 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 6/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 2969 cm³ 
Boring x Løftehøjde: 95x 69,8 mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 130(177)/5800 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 240/4200 
Ventilstyring: cih, Hydrostößel, Rollenkette 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Indsprøjtning med ScLøftehøjdeabschaltung (Bosch Motronic) 
Opladning: uden 
Katalysator: 2 geregelte Katalysatoren 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 

Motor kode: C30SE 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 6/ Række (7 Hauptlager) 
Topstykke/ Motorblock: Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 2968cm³ 
Boring x Løftehøjde: 95x 69,8mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 150(204)/6800 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 270/3600 
Ventilstyring: dohc, Hydro- Tassenstößel, 2 Simplex- Ketten 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): indirekte Multipoint- Indsprøjtning (Bosch Motronic M1.5) 
Opladning: uden 
Katalysator: 2 geregelte Katalysatoren med Lambdasonde 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 66Ah 

Motor kode: C30XEI 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 6/ Række 
Topstykke/ Motorblock: Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 2969 cm³ 
Boring x Løftehøjde: 95x 69,8 mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 169(230)/6700 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 280/3500 
Ventilstyring: dohc, Hydro- Tassenstößel, 2 Simplex- Ketten 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): indirekte Multipoint- Indsprøjtning (Bosch Motronic M1.5) 
Opladning: uden 
Katalysator: 2 geregelte Metal- Katalysatoren 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 66Ah 

Motor kode: C36GET 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 6/ Række (7 Hauptlager) 
Topstykke/ Motorblock: Aluminium/ Støbegods 
Kubik: 3637 cm³ 
Boring x Løftehøjde: 95,3x 85 mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 277(377)/5200 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 557/4200 
Ventilstyring: dohc, Hydro- Tassenstößel, 2 Simplex- Ketten 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): indirekte Multipoint- Indsprøjtning (Bosch Motronic M1.5) 
Opladning: Bi- Turbo (2 Garrett T 25, Wassergekühlt, 2 Ladeluftkøler) 
Katalysator: 2 geregelte Metal- Katalysatoren 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 66Ah 

Motor kode: 46S 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 8/ 90° V 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 5354cm³ 
Boring x Løftehøjde: 101,6x 82,6mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 141(190)/4600 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 354/3000 
Ventilstyring: ohv 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Doppel- Register- Kaburator 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 55Ah 

Motor kode: 54S 
Brændstof’s art: Benzin 
Cylinder/ Opbygning: 8/ 90° V 
Topstykke/ Motorblock: Støbegods/ Støbegods 
Kubik: 5354cm³ 
Boring x Løftehøjde: 101,6x 82,6mm 
Ydelse kW(HK)/Ved omdr.: 170(230)/4700 
max. Drejningsmoment/ved omdr.: 435/3000- 3200 
Ventilstyring: ohv 
Smøring: OlietryksomdrejningsSmøring 
Blandingstilrettelæggelse (opbygning): Doppel- Register- Kaburator 
Opladning: uden 
Katalysator: uden 
Kølesystem: frostsikker Overtryks væskekøling (vandkøling) 
Tændsystem/ Spænding: Batteri/ 12V/ 55Ah

# Kort Version

10N 993 cc 8V OHV, 29 kW / 40 hv 

10S 993 cc 8V OHV, 33 kW / 45 hv @ 5400 rpm, 68 Nm @ 2600 - 3800 rpm 

X10XE 973 cc R3 12V DOHC, 40 kW / 54 hv @ 5600 rpm, 82 Nm @ 2800 rpm 

Z10XE 973 cc R3 12V DOHC, 43 kW / 58 hv 

11N 1078 cc 8V OHV, 45 hv @ 5000 rpm 

11S 1078 cc 8V OHV, 55 hv @ 5400 rpm 

11SR 1078 cc 8V OHV, 60 hv @ 5200 rpm 

12N 8V OHV, 39 kW / 53 hv @ 5400 rpm, 82 Nm @ 3600 rpm 

12N 8V OHV, 40 kW / 55 hv 

12NV 38 kW / 52 hv 

12S 8V OHV, 44 kW / 60 hv 

12ST 1196 cc, 8V OHC, 40 kW / 54 hv @ 5600 rpm, 90 Nm @ 2200 rpm 

12SC 1198 cc, 8V OHV, 55 hv 

E12GV, 33 kW / 45 hv 

12NZ 1196 cc, 8V OHC 

C12NZ 1196 cc, 8V OHC, 33 kW / 45 hv @ 4600 rpm, 88 Nm 

X12SZ 1196 cc, 8V OHC, 33 kW / 45 hv, 88 Nm 

X12XE 1199 cc 16V DOHC, 48 kW / 65 hv @ 5600 rpm, 110 Nm @ 4000 rpm 

Z12XE 1199 16V DOHC, 55 kW / 75 hv 

13N 1297 cc, 8V OHC, 44 kW / 60 hv @ 5800 rpm, 94 Nm @ 3600 rpm 

13NB 1297 cc, 8V OHC, 44 kW / 60 hv @ 5600 rpm, 94 Nm @ 3600 rpm 

13S 1297 cc, 8V OHC, 55 kW / 75 hv @ 5800, 101 Nm @ 4200 

13SB 1297 cc, 8V OHC, 51 kW / 70 hv @ 5800 rpm, 101 Nm @ 3800 rpm 

C13N(Z) 1297 cc, 8V OHC, 44 kW / 60 hv @ 5600 rpm 

14NV 1389cc, 8V OHC, 53 kW / 72 hv 

14NV 1389cc, 8V OHC, 55 kW / 75 hv (Vectra A) 

14S 1389cc, 8V OHC, 55 kW / 75 hv 

C14NZ 1389cc, 8V OHC, 45 kW / 60 hv @ 5400 rpm, 106 Nm @ 3000 rpm 

C14SE 1389cc, 8V OHC, 60 kW / 82 hv @ 5800 rpm, 114 Nm @ 3400 rpm 

C14SEL 1389cc, 8V OHC 

X14NZ 1389cc, 8V OHC 

X14SZ 1389cc, 8V OHC, 44 kW / 60 hv 

X14SX 1389cc, 40 kW / 54 hv 

X14XE 1389cc, 16V DOHC, 66 kW / 90 hv @ 6000 rpm, 125 Nm @ 4000 rpm 

15 OHV, 37 hv @ 3500 rpm 

15 OHV, 39 hv @ 3700 rpm 

15 OHV, 40 hv @ 3800 rpm 

15 OHV, 45 hv @ 3900 rpm 

15 OHV, 50 hv @ 4300 rpm 

15 OHV, 55 hv @ 4500 rpm 

15 1492 cc CIH, 60 hv @ 5200 rpm 

15D 1488 cc OHC Diesel, 37 kW / 49 hv @ 4800 rpm, 90 Nm @ 3000 rpm 

15TD 1487 cc OHC Diesel, 49 kW / 66 hv @ 4600 rpm, 132 Nm @ 2600 rpm 

15DTR, 53 kW / 72 hv 

X15DT Diesel 

16 1584 cc CIH, 50 kW / 68 hv @ 5200 rpm 

16N 1584 cc CIH, 44 kW / 60 hv @ 5000 rpm 

16N 1584 cc CIH, 50 kW / 68 hv 

16N 1598 cc, 8V OHC 55 kW / 75 hv 

16S 1584 cc CIH, 55 kW / 75 hv @ 5000 rpm 

16S, 59 kW / 80 hv 

16SH 1598 cc, 8V OHC, 90 hv 

16SV 1598 cc, 8V OHC, 82 hv 

16LZ2 1598 cc, 8V OHC 

E16NZ 1598 cc, 8V OHC, 55 kW / 75 hv @ 5200 rpm, 127 Nm @ 2600 rpm 

C16NZ 1598 cc, 8V OHC, 53 kW / 72 hv @ 5400 rpm, 125 Nm @ 3200 rpm (Corsa A) 

C16NZ 1598 cc, 8V OHC, 55 kW / 75 hv @ 5400 rpm, 125 Nm @ 3200 rpm 

C16NZ2 1598 cc, 8V OHC, 55 kW / 75 hv 

C16LZ 1598 cc, 8V OHC, 55 kW / 75 hv 

E16SE 1598 cc, 8V OHC, 74 kW / 100 hv 135 Nm @ 3400 rpm 

C16SE 1598 cc, 8V OHC, 74 kW / 100 hv @ 5800 rpm 

C16SEI 1598 cc, 8V OHC, 72 kW / 98 hv 

C16SEL 1598 cc, 8V OHC 

C16XE 1598 cc, 16V DOHC, 80 kW / 109 hv @ 6000 rpm, 148 Nm @ 4000 rpm 

X16SZ 1598 cc, 8V OHC, 52 kW / 71 hv @ 5000 rpm, 128 Nm @ 2800 rpm 

X16SZR 1598 cc, 8V OHC, 55 kW / 75 hv 

X16XE 1598 cc, 16V DOHC, 78 kW / 78 kW / 106 hv 

X16XEL 1598 cc, 16V DOHC, 74 kW / 100 hv @ 6000 rpm, 148 Nm @ 3500 rpm 

Y16XE 1598 cc, 16V DOHC 

16D 1598 cc, 8V OHC Diesel, 40 kW / 54 hv @ 4600 rpm, 96 Nm @ 2400 rpm 

16DA 8V OHC Diesel, 40 kW / 54 hv 

17 OHV, 55 hv @ 4000 rpm 

17 OHV, 60 hv @ 4300 rpm 

17 1698 cc CIH, 75 hv @ 5200 rpm 

17N 1698 cc CIH, 44 kW / 60 hv 

17N 1698 cc CIH, 49 kW / 66 hv 

17S 1698 cc CIH, 61 kW / 83 hv @ 5400 rpm 

17D 1686 cc OHC Diesel, 42 kW / 57 hv @ 4600 rpm, 105 Nm @ 2500 rpm 

17D 1686 cc OHC Diesel, 44 kW / 60 hv @ 4400 rpm, 105 Nm @ 2500 rpm 

17DR 1686 cc OHC Diesel, 44 kW / 60 hv @ 4400 rpm 

17DT 1686 cc OHC Diesel 

X17D 1686 cc OHC Diesel, 44 kW / 60 hv 

X17DT 1686 cc OHC Diesel, 60 kW / 82 hv 

X17DTL 1686 cc OHC Diesel, 50 kW / 68 hv @ 4500 rpm 

Y17DT 1686 cc 16V DOHC Diesel, 55 kW / 75 hv @ 4400 rpm, 165 Nm @ 1800 rpm 

Y17DTL 48 kW / 65 hv 

Y17DIT 1686 cc OHC Diesel, 55 kW / 75 hv 

Y17DITE 1686 cc OHC Diesel, 55 kW / 75 hv 

18E 1796 cc, 8V OHC, 85 kW / 115 hv @ 5800 rpm, 151 Nm @ 4800 rpm 

18N 1796 cc, 8V OHC, 55 kW / 75 hv, 135 Nm 

18S 1796 cc, 8V OHC, 66 kW / 90 hv 

18SV 1796 cc, 8V OHC, 66 kW / 90 hv @ 5400 rpm, 143 Nm @ 3200 rpm 

18SE 1796 cc, 8V OHC, 82 kW / 112 hv 

18SEH 1796 cc, 8V OHC, 85 kW / 115 hv 

E18NV 1796 cc, 8V OHC, 62 kW / 84 hv 

E18NV 1796 cc, 8V OHC, 60 kW / 82 hv (Omega A kat) 

E18NVR 1796 cc, 8V OHC, 65 kW / 88 hv @ 5400rpm, 143 Nm @ 3000 rpm 

C18NT 1796 cc, 8V OHC, 66 kW / 90 hv 

C18NZ 1796 cc, 8V OHC, 66 kW / 90 hv @ 5400 rpm, 145 Nm @ 3000 rpm 

C18NE 1796 cc, 8V OHC, 74 kW / 100 hv @ 5200 rpm, 140 Nm @ 3000 rpm 

C18NV 1796 cc, 8V OHC, 74 kW / 100 hv 

C18SEL 1796 cc, 8V OHC 

C18XE 1796 cc, 16V DOHC, 92 kW / 125 hv @ 5600 rpm, 168 Nm @ 4800 rpm 

C18XEL 1796 cc, 16V DOHC, 85 kW / 115 hv @ 5400 rpm, 168 Nm @ 4000 rpm 

X18XE1 1796 cc, 16V DOHC, 85 kW / 115 hv 

X18XE 1796 cc, 16V DOHC, 85 kW / 115 hv 

19N 1897 cc CIH, 55 kW / 75 hv 

19N 1897 cc CIH, 88 hv @ 4800 rpm 

19S 1897 cc CIH, 65 kW / 88 hv 

19S 1897 cc CIH, 66 kW / 90 hv @ 5100 rpm 

19SH 1897 cc CIH, 66 kW / 90 hv 

19SH 1897 cc CIH, 71 kW / 97 hv @ 5400 rpm 

19E 1897 cc CIH, 77 kW / 105 hv @ 5400 rpm 

19H 1897 cc CIH, 106 hv @ 5600 rpm 

20NE 1998 cc, 8V OHC, 85 kW / 115hv @ 5600 rpm, 175 Nm @ 2600 rpm 

C20NE 1998 cc, 8V OHC, 85 kW / 115hv @ 5200 rpm, 170 Nm @ 2600 rpm 

C20NEF 1998 cc, 8V OHC, 74 kW / 100 hv @ 5200 rpm, 158 Nm @ 2600 rpm 

C20NEJ 1998 cc, 8V OHC, 73 kW / 99 hv 

20D CIH Diesel, 43 kW / 58 hv, 115 Nm 

20S 1979 cc CIH, 74 kW / 100 hv @ 5400 rpm, 153 Nm @ 3800 rpm 

20E 1979 cc CIH, 81 kW / 110 hv @ 4400 rpm, 162 Nm @ 3400 rpm 

20EH 1979 cc CIH, 85 kW / 115 hv 

20SE 1998 cc, 8V OHC, 90 kW / 122 hv 

20SEH 1998 cc, 8V OHC, 95 kW / 130 hv @ 5600 rpm 

20SER 1998 cc, 8V OHC, 91 kW / 124 hv 

20XE 1998 cc, 16V DOHC, 156 hv @ 6000 rpm 

20XEJ 1998 cc, 16V DOHC, 110 kW / 150 hv @ 6000 rpm, 196 Nm @ 4800 rpm 

C20XE 1998 cc, 16V DOHC, 110 kW / 150 hv @ 6000 rpm, 196 Nm @ 4600 rpm 

C20XEV 1998 cc, 16V DOHC, 100 kW / 136 hv @ 5600 rpm, 185 Nm @ 4000 rpm 

C20XEL 1998 cc, 16V DOHC, 100 kW / 136 hv @ 5600 rpm, 185 Nm @ 4000 rpm 

C20LET 1998 cc, 16V DOHC turbo, 150 kW / 204 hv @ 5600 rpm, 280 Nm @ 2400 rpm 

X20SE 85 kW / 115 hv 

X20XEV 1998 cc, 16V DOHC, 100 kW / 136 hv 

X20XEV (???) 1998 cc, 16V DOHC, 118 kW / 160 hv (OPC) 

X20XER 1998 cc, 16V DOHC 

X20DTL 1995 cc Diesel, 60 kW / 82 hv @ 4300 rpm, 185 Nm @ 1800 rpm 

X20DTH 1995 cc 16V DOHC Diesel, 74 kW / 100 hv @ 4300 rpm, 205 Nm @ 1600 rpm 

Y20DTL Diesel 

21D Diesel, 44 kW / 60 hv 

22E 2197 cc CIH, 85 kW / 115 hv @ 4800 rpm, 183 Nm @ 2800 rpm 

C22SEL 

X22XE 16V DOHC 100 kW / 136 hv (Frontera) 

X22XE 16V DOHC 104 kW / 141 hv (Sintra) 

Z22XE 16V DOHC 106 kW / 145 hv 

Y22XE 16V DOHC, 108 kW / 147 hv 

X22DTH 85 kW / 115 hv 

Y22DTH 88 kW / 120 hv 

23D 2260 cc CIH Diesel, 48 kW / 65 hv @ 4200 rpm, 172 Nm @ 2500 rpm 

23D 2260 cc CIH Diesel, 52 kW / 71 hv @ 4400 rpm, 135 Nm @ 2400 rpm 

23TD 2260 cc CIH Diesel, 63 kW / 86 hv @ 4200 rpm, 190 Nm @ 2200 rpm 

23YD 2260 cc CIH Diesel, 54 kW / 73 hv 

23YDT 2260 cc CIH Diesel, 66 kW / 90 hv 

23DTR 2260 cc CIH Diesel, 74 kW / 100 hv 

C24NE 2410 cc CIH, 92 kW / 125 hv @ 4800 rpm, 195 Nm @ 2400 rpm 

25 R6 OHV, 55 hv @ 3500 rpm 

25 R6 OHV, 58 hv @ 3700 rpm 

25 R6 OHV, 60 hv @ 3600 rpm 

25 R6 OHV, 68 hv @ 3500 rpm 

25 R6 OHV, 71 hv @ 3700 rpm 

25 R6 OHV, 75 hv @ 3900 rpm 

25 R6 OHV, 80 hv @ 4100 rpm 

25S 2490 cc R6 CIH, 85 kW / 115 hv @ 5200 rpm 

25E 2490 cc R6 CIH, 150 hv @ 5800 rpm 

25E 2490 cc R6 CIH, 136 hv 

25E 2490 cc R6 CIH, 140 hv, 210 Nm 

25H 2490 cc R6 CIH, 96 kW / 130 hv @ 5300 rpm 

25NE 2490 cc R6 CIH, 140 hv 

25TDS Diesel 

25DT Diesel 

25TDI Diesel, 85 kW / 115 hv 

X25DT 2498cc R6 OHC Diesel, 96 kW / 130 hv @ 4500 rpm, 250 Nm @ 2200 rpm 

C25XE 2498 cc V6 24V DOHC, 125 kW / 170 hv @ 6000 rpm, 227 Nm @ 4200 rpm 

X25XE 2498 cc V6 24V DOHC, 125 kW / 170 hv @ 6000 rpm, 230 Nm @ 3200 rpm 

X25XI 2498 cc V6 24V DOHC, 143 kW / 194 hv @ 6500 rpm, 240 Nm @ 3500 rpm (i500) 

26 R6 OHV, 90 hv @ 4100 rpm 

C26NE 2594 cc R6 CIH, 110 kW / 150 hv @ 5600 rpm, 220 Nm @ 3600 rpm 

Y26SE V6 24V DOHC, 125 kW / 170 hv (Vectra) 

Y26SE V6 24V DOHC, 132 kW / 180 hv (Omega) 

28S 2784 cc R6 CIH, 125 hv @ 4800 rpm 

28H 2784 cc R6 CIH, 145 hv @ 5200 rpm 

28H 2784 cc R6 CIH, 103 kW / 140 hv 

28E 2784 cc R6 CIH, 165 hv @ 5600 rpm 

28TDI Diesel, 83 kW / 113 hv 

30NE 2969 cc R6 CIH, 130 kW / 177 hv @ 5800 rpm, 240 Nm @ 4400 rpm 

30E 2969 cc R6 CIH, 132 kW / 180 hv @ 5800 rpm, 248 Nm @ 4400 rpm 

C30LE 2969 cc R6 CIH, 115 kW / 156 hv @ 5400 rpm, 230 Nm @ 4000 rpm 

C30NE 2969 cc R6 CIH, 130 kW / 177 hv @ 5800 rpm, 240 Nm @ 4400 rpm 

C30SE 2969 cc R6 24V DOHC, 150 kW / 204 hv @ 6800 rpm, 270 Nm @ 3600 rpm 

C30SEJ 2969 cc R6 24V DOHC, 147 KW / 200 hv @ 6800 rpm, 270 Nm @ 3600 rpm 

C30XEI 2969 cc R6 24V DOHC, 169 kW / 230 hv @ 6700 rpm, 280 Nm @ 3500 rpm 

X30XE 2962 cc V6 24V DOHC, 148 kW / 201 hv (Sintra) 

X30XE 2962 cc V6 24V DOHC, 155 kW / 211 hv @ 6500 rpm, 270 Nm @ 3600 rpm 

X32XE V6 24V DOHC, 160 kW / 217 hv 

C36NE 3637 cc R6, 147kw/200HK 330Nm 

C36GET 3637 cc R6 24V DOHC Biturbo, 277 kW / 377 hv @ 5200 rpm, 557 Nm @ 4200 rpm 
C40SE R6 24V DOHC